## Slide 1: Proyecto Final [Fase 1]
Micro procesador mips

## Slide 2: Introducción
El Proyecto Final - Fase 1 representa un desafío significativo para los conocimientos que hemos adquirido en el área de arquitectura de computadoras. En este trabajo, buscamos aplicar conceptos clave como memorias, registros, compuertas lógicas, ALU, multiplexores y otros componentes fundamentales para culminar en el diseño de un microprocesador MIPS. Pero antes de profundizar en el desarrollo, surge una pregunta esencial:
¿Qué es exactamente un procesador MIPS?

## Slide 3: Procesador Mips
Un procesador MIPS (Microprocesador sin etapas de tubería interbloqueadas) es un tipo de procesador RISC (Computadora con conjunto de instrucciones reducidas), diseñado con un conjunto de instrucciones simples y eficientes para ejecutar operaciones rápidamente en pocos ciclos de reloj. Su arquitectura optimiza el uso de tuberías (pipeline), lo que mejora el rendimiento al procesar varias instrucciones al mismo tiempo, siendo popular en sistemas embebidos y aplicaciones de bajo consumo.

## Slide 4: Set de instrucciones
El conjunto de instrucciones en un procesador MIPS es el grupo de operaciones que la CPU puede ejecutar directamente. Siguiendo la arquitectura RISC, MIPS tiene un número reducido de instrucciones simples y rápidas. Estas instrucciones, de 32 bits, se agrupan en tres tipos: R-type (operaciones con registros), I-type (instrucciones con valores inmediatos) y J-type (saltos). Además, MIPS utiliza un modelo de carga/almacenamiento, donde solo las instrucciones de carga ( lw) y almacenamiento ( sw) acceden a la memoria.

## Slide 5: Programa ensamblador
El lenguaje ensamblador (assembly language) es un lenguaje de programación de bajo nivel que permite escribir instrucciones específicas para la arquitectura de un procesador.
Optamos por implementar un método de ordenamiento de datos, el mas famoso es el bubble sort, pero a nosotros nos gustaría implementar un algoritmo más complejo, el algoritmo Shell sort es un poco mas complejo y efectivo que el bubble, normalmente los métodos iterativos suelen ser poco efectivos, pero Shell sort siendo iterativo es casi tan efectivo como los métodos de ordenamiento recursivos como el merge sort y el quick sort.

## Slide 6: Set de instrucciones del microprocesador
Las instrucciones admitidas en nuestro microprocesador están en la siguiente tabla:

## Slide 7: Decodificador
Implementamos un decodificador que nos va a ser útil para obtener las instrucciones de manera mas fácil, se realizo en el lenguaje Python, además, se importan varias herramientas clave para una interfaz gráfica usando tkinter.

## Slide 8: Implementación de código en verilog
Cada módulo requerido fue implementado en un archivo independiente, siguiendo el diagrama proporcionado, y definiendo cuidadosamente sus entradas, salidas y la lógica digital correspondiente. El desarrollo del microprocesador se realizó utilizando el lenguaje Verilog, lo que permitió una implementación precisa y estructurada. Este enfoque modular no solo optimiza la organización del código, sino que también facilita su comprensión, mantenimiento y pruebas a lo largo del proceso de desarrollo.

## Slide 9: Resultados wave
las siguientes imágenes muestran las operaciones que se realizaron y sus resultados obtenidos

## Slide 10: Conclusión
En conclusión, la actividad de diseño y simulación del procesador en Verilog ha permitido crear una arquitectura funcional basada en los principios de los procesadores MIPS y sus instrucciones tipo R. Se implementaron módulos clave como la Unidad de Control, ALU, Banco de Registros, Memoria de Datos y Multiplexor, replicando el flujo de procesamiento de instrucciones de un procesador MIPS. Además, se agregó un contador que simula el acceso secuencial a las instrucciones almacenadas en memoria.El procesador MIPS, conocido por su simplicidad y por utilizar instrucciones de longitud fija como las tipo R, fue el enfoque principal. Durante la actividad, se trabajó con instrucciones aritméticas y lógicas tipo R, mientras que la Unidad de Control decodifica las instrucciones y la ALU ejecuta los cálculos. El banco de pruebas (TB_topLevel) validó la capacidad del diseño para procesar correctamente las instrucciones, reforzando el entendimiento de cómo los procesadores MIPS manejan instrucciones y la importancia de cada componente en el ciclo de ejecución.

## Slide 11: Fechas de trabajo

## Slide 12: referencias
Stallings, W. (2012). Computer organization and architecture: Designing for performance (11.ª ed.). Hoboken, NJ: Pearson Education.
Hennessy, J., Jouppi, N., Przybylski, S., Rowen, C., Gross, T., Baskett, F., & Gill, J. (1982). MIPS: A microprocessor architecture. ACM SIGMICRO Newsletter, 13(4), 17-22.
Topiwala, M. N., & Saraswathi, N. (2014, May). Implementation of a 32-bit MIPS based RISC processor using Cadence. In 2014 IEEE International Conference on Advanced Communications, Control and Computing Technologies (pp. 979-983). IEEE.
Kane, G. (1988). mips RISC Architecture. Prentice-Hall, Inc.
Srinidhi, R. (2012). Implementación del procesador MIPS.
Hazlett, CD (2020). Un simulador de rutas de datos MIPS para mejorar el aprendizaje visual de la arquitectura informática (tesis doctoral, Universidad de Illinois en Urbana-Champaign).
https://semianalysis.com/2022/04/12/tenstorrent-blackhole-grendel-and/
https://tenstorrent.com/vision/ljubisa-and-jasmina
https://www.tomshardware.com/news/tenstorrent-licenses-risc